## Slide 1: Sistema embarcado automotivo: Diagnóstico via OBDII com Raspberry Pi
Autor: Ruan Luiz Alves da Silva
Orientador: Prof. Dr. Ricardo Barz Sovat

## Slide 2: Agenda
Introdução
Objetivos
Justificativa
Fundamentação teórica
Metodologia
Considerações
Cronograma

## Slide 3: Introdução
Implementação e estudo de softwares embarcados em sistemas automotivos
  Exploração de um sistema de diagnóstico

## Slide 4: Introdução
Breve histórico
Carros a manivela
Carros carburados
Carros com injeção eletrônica
Notes: A evolução tecnológica no cenário automobilístico tem alavancado vários benefícios, como diminuição do consumo de combustível, diminuição na emissão de poluentes, etc.
Analisando a evolução tecnológica no cenário automobilístico, observa-se que parte do funcionamento dos automóveis estão passando a ser informatizados (digital) ao invés de mecânicos

## Slide 5: Objetivos
Implementar um sistema de bordo que permita:
  Monitorar os principais sensores do automóvel
  Analisar possíveis falhas dos sensores ou anomalias eletrônicas
  Armazenar as informações em servidores web
  Testar o veículo em funcionamento remotamente (via web)

## Slide 6: Justificativa
Dificuldade em diagnosticar falhas eletrônicas por não emitir sinais facilmente identificados
Dar liberdade ao condutor de saber o estado do veículo através da expansão do computador de bordo
Fornecer independência ao motorista em diagnosticar eventuais problemas
Manter histórico da leitura dos sensores visando uma manutenção preventiva (web services)

## Slide 7: Fundamentação Teórica
ECU
Conector OBDII
Protocolos da rede veicular interna(CAN)
ELM327
Parâmetros de requisição (Mode/PID)

## Slide 8: Fundamentação Teórica
ECU (Unidade de Controle Eletrônico)
  Dispositivo informatizado que:
  Gerencia boa parte dos recursos do veículo
  Processa as informações internas do automóvel
  Podem trabalhar de maneira distribuída
Notes: ECU individual que gerencia todos os recursos, como Ingeção eletrônica, travas elétricas, vidros elétricos, alarme, painel de instruções, etc
EDU distribuída contém várias ECUs responsáveis por gerenciar sistemas individuais, mas que podem se comunicar com outras ECUs. Ex: ECU da Ingeção, ECU dos módulos das travas elétricas, ECU dos módulos de vidro Elétrico, ECU do sistema de ABS, etc.....

## Slide 9: Fundamentação Teórica
ECU (Unidade de Controle Eletrônico)
Fonte: http://www.nasscar.com.br/loja/image/cache/data/vendidos/painel%20fiesta%202010%202011/a%20ecu2-565x390.jpg
Notes: ECU individual que gerencia todos os recursos, como Ingeção eletrônica, travas elétricas, vidros elétricos, alarme, painel de instruções, etc
EDU distribuída contém várias ECUs responsáveis por gerenciar sistemas individuais, mas que podem se comunicar com outras ECUs. Ex: ECU da Ingeção, ECU dos módulos das travas elétricas, ECU dos módulos de vidro Elétrico, ECU do sistema de ABS, etc.....

## Slide 10: Fundamentação Teórica
Protocolos da rede veicular interna
Protocolo CAN
ISO-TP
GMLAN
CANopen
Familia Protocolos CAN

## Slide 11: Fundamentação Teórica
Protocolos da rede veicular interna
Protocolo CAN (Controller Area Network)
  Permite que sistemas embarcados automotivos se comuniquem entre si
  Ex: Sensores->ECU
  ECU->ECU
  ECU->Atuadores

## Slide 12: Fundamentação Teórica
Conector OBDII
  Conhecido também como DLC (Diagnostic Link Connector)
  Permite a comunicação de dispositivos com a rede interna do veículo

## Slide 13: Fundamentação Teórica
ELM327
  Conecta na porta OBDII
  Converte os protocolos da rede automotiva interna para uma interface serial padrão (RS232)
  Permite que um Computador ou outros dispositivos interaja com esta rede
  Oferece conectividade USB ou Bluetooth

## Slide 14: Fundamentação Teórica
ELM327

## Slide 15: Fundamentação Teórica
Parâmetros de requisição (Mode/PID)
  Toda requisição feita é composta por 2 bytes
  1º Byte => Mode (“Modo”)
    Informa o tipo de dados que está sendo solicitado
    Ex: dados atuais, códigos de problemas de diagnóstico, etc
  2º Byte => PID (“Id de parâmetro”)
    Especifica a informação requerida
    Ex: id do sensor de temperatura do óleo

## Slide 16: Fundamentação Teórica
Parâmetros de requisição (Mode/PID)
  Exemplo
  “01 5C”
  “01” => Mode = mostrar dados atuais
  “5C” => PID = Id do sensor de temperatura do óleo

## Slide 17: Fundamentação Teórica
Representação:
ECU
Protocolo CAN
Sensores
Atuadores
OBDII
ELM327
Comunicação Serial com outros dispositivos
Ambiente Veicular

## Slide 18: Metodologia
Etapas realizadas:
  Implementação do software em Desktop para leitura de alguns sensores do automóvel
    Linguagem JAVA
    Biblioteca Bluecove
    API obd-java-api (disponível no github de Paulo Pires)
    Framework JavaFx
    ELM327 Bluetooth
  Teste da aplicação em Desktop e no Raspberry PI

## Slide 19: Metodologia
Etapas realizadas:
Leitura do RPM

## Slide 20: Metodologia
Etapas realizadas:
Leitura da Pressão do Motor

## Slide 21: Metodologia
Etapas realizadas:
Leitura da Temp. Óleo

## Slide 22: Metodologia
Etapas realizadas:
Leitura do Tipo de Combustível

## Slide 23: Metodologia
Etapas em execução:
  Estudo da viabilidade de migração de linguagem
    JAVA > Python

## Slide 24: Metodologia
Problemas a serem solucionados
  Preparação do ambiente de execução (Raspberry PI)
    Configuração do Raspbian para rodar a aplicação em JAVA ou Python
  Instalação dos pacotes para comunicação bluetooth para desenvolvimento em Python
    Pacote bluez-utils

## Slide 25: Metodologia
Etapas a serem realizadas:
  Migração do ambiente de execução
    Notebook > Raspberry PI3
  Integração com Web Service para armazenamento
  Criação de uma página web para ler os dados armazenados

## Slide 26: Considerações
Utilizando aplicação desktop:
Foi possível obter dados em tempo real do automóvel testado
Observou-se certa lentidão na localização, conexão e envio de dados ao ELM327 utilizando a linguagem JAVA
Identificou-se a obtenção do valor “?” quando requisitado um sensor inexistente no veículo

## Slide 27: Cronograma

## Slide 28: OBRIGADO!

## Slide 29: Bibliografia
ASIS, Marco Aurélio Scomparim; FAGUNDES, Felipe Augusto Vieira; SILVA, Gustavo Luiz. Sistema de monitoramento automotivo remoto. 2015. 86 p. Dissertação (Graduação em Eletrônica Automotiva) – FATEC Santo André, Santo André. 2015.
RICHARDSON, Matt; & WALLACE, Shawn (2013). Getting Started with Raspberry Pi (1ª Edição, 180 p.). Sebastopol, Califórnia, EUA: O’Reilly Media.
SMITH, Craig (2016). The car hacker's handbook: A guide for the penetration tester (1ª Edição, 304 p.). San Francisco, Califórnia, EUA: No Starch Press.
ELM Eletronics(2012). The ELM327 data sheet (1ª Edição, 76 p.). Elm Eletronics Inc.

## Slide 30: Apêndice 1
(Comparação Java/Python)
Classe responsável por estabelecer
a conexão bluetooth e devolver
um objeto de conexão
Implementação em JAVA

## Slide 31: Apêndice 2
(Comparação Java/Python)
Classe responsável por descobrir dispositivos
bluetooth, e conectar ao dispositivo utilizando
a classe anterior. Esta classe também implementa
o envio de requisições ao ELM327 e faz o
recebimento das respostas.
Implementação em JAVA

## Slide 32: Apêndice 3
(Comparação Java/Python)
Implementação em JAVA

## Slide 33: Apêndice 4
(Comparação Java/Python)
Implementação em JAVA

## Slide 34: Apêndice 5
(Comparação Java/Python)
Implementação em JAVA
Uso do objeto Discovery pertencente à
classe DiscoveryDevices

## Slide 35: Apêndice 6
(Comparação Java/Python)
Implementação em Python